## Slide 1: 정보통신망 실무 STP
USN 3117
이진근

## Slide 2: STP 개요
스패닝 트리 프로토콜(STP : Spannig Tree Protocol)은 Radia Perlman이 고안한 OSI 2계층 프로토콜로 bridged LAN에서 루프 발생을 방지하기 위해 사용된다.
특징
스패닝 트리 프로토콜은 IEEE 802.1D에서 정의
2계층 브리지(이더넷 스위치)
매시 네트워크 내에서 스패닝 트리를 생성
두 노드 사이에 활성된 경로가 두 개 이상 존재 할 경우 루프가 발생

## Slide 3: STP 개요
브리지 루프는 몇가지 문제를 야기한다
동일 MAC주소가 여러 포트에서 보여 브리지에서 사용하는 MAC 주소 테이블이 실패할 수 있다.
브로드캐스트 스톰(broadcast storm)은 CPU리소스와 대역폭을 극심히 소모시킨다.
스패닝 트리는 자동 백업을 지원하는 여분의 링크를 제공하므로 브리지 루프를 방지해 준다.
스위치 네트워크는 특정 스위치에 장애가 발생하거나 링크가 다운되어도 전체 네트워크는 계속 동작할 수 있게하기 위해서 복수개의 링크로 연결하는 경우가 많다.
하지만 이처럼 스위치 간을 루프 구조로 구성하면 루핑,MAC 주소 테이블 불안정, 동일한 프레임 중복 등의 문제가 발생한다.

## Slide 4: STP 동작
프로토콜의 동작
LAN 내의 브리지들의 집합은 하나의 그래프로 표현할 수 있으며 이때 브리지를 그래프의 정점이 된다.
브리지들은 스패닝 트리를 만들어 모든 LAN 세그먼트 간의 연결성을 유지하면서 루프를 방지한다.
스패닝 트리가 꼭 최소 스패닝 트리일 필요는 없다.
망 관리자는 필요에 따라 설정 파라미터를 제거함으로써 스패닝 트리의 루트(root) 선출에 영향을 줄 수 있다.

## Slide 5: STP 동작
루트 브리지 선출
스패닝 트리의 루트 브리지는 가장 낮은 브리지 ID를 갖는 브리지로 한다.
각각의 브리지는 유일한 ID와 설정 가능한 우선순위 번호를 갖는다.
브리지ID는 이 두 가지를 모두 포함한다.
두 브리지 ID를 비교할 때, 우선순위를 먼저 비교한다.
이 값이 같은 경우 MAC 주소를 비교한다.
망 관리자는 우선순위 값을 설정하여 특정 브리지를 루트로 삼을 수 있다.

## Slide 6: STP 동작
루트 브리지로의 최소 비용 경로 결정
스패닝 트리가 계산되면 망 내 장비는 최소 비용으로 루트로의 메시지 전송이 가능해진다.
경로의 비용은 경로상의 네트워크 세그먼트의 비용의 합이며 네트워크 세그먼트의 비용은 각기 다르게 설정될 수 있다.
다음 의 두 규칙을 통해 메시지는 항상 최소 비용으로 루트까지 전달 된다.

## Slide 7: STP 동작
각 브리지에서의 최소 비용 경로
루트 브리지가 선출된 다음, 각각의 브리지는 루트에서 자신으로 연결되는 각각의 경로에 대한 비용을 경정하고 그 중 최소 비용의 경로를 선택한다. 선택된 경로로 연결된 포트를 이 브리지의 루트 포트라고 한다.
각 네트워크 세그먼트에서의 최소 비용 경로
네트워크 세그먼트상의 브리지들은 해당 네트워크 세그먼트에서 루트로의 최소 비용 경로를 갖는 브리지를 결정하고 이 브리지와 해당 네트워크 세그먼트를 연결한 포트를 해당 세그먼트의 지명 포트라 한다.
나머지 경로는 삭제한다. 루트 포트 혹은 지명 포트를 제외한 모든 포트는 제한하여 막아 놓는다.

## Slide 8: STP 동작
묶음 상태에 대한 수정
간혹 하나의 브리지에 둘 이상의 포트가 최소 비용 경로에 연결되어 있거나 동일 네트워크 세그먼트 내에 둘 이상의 브리지가 같은 비용을 가질 수 있다. 이와 같은 상황은 다음과 같이 없앨 수 있다.
루트 포트에 대한 묶음 제거
하나의 브리지에서 최소 비용 경로가 여러 개 존재할 경우, 각각의 경로에 대해 이웃 브리지의 ID값을 확인하고 이 값이 가장 적은 경로를 선택한다.
그리하여 가장 낮은 브리지 ID의 브리지와 연결된 포트를 이 브리지의 루트 포트로 정한다.

## Slide 9: STP 동작
지명 포트에 대한 묶음 제거
세그먼트 내 하나 이상의 브리지가 최소 비용의 경로를 가질 때, 더 낮은 브리지 ID를 갖는 브리지가 메시지 전송을 위해 사용된다.
해당 네트워크 세그먼트로 브리지하는 데에 사용되는 포트가 해당 세그먼트에 대한 지명 포트(designated port)가 된다.
최종 묶음 제거자
몇가지 경우에 있어서 두 개의 브리지가 여러 라인으로 연결되어 여전히 묶음이 존재할 수 있다.
이처럼 하나의 브리지에 여러 개의 루트 포트 또는 지명 포트가 있을 경우 가장 낮은 포트 번호를 갖는 포트를 사용한다.

## Slide 10: 대역폭과 STP 경로 비용
스위치 포트가 비록 자신과 기본 포트 비용을 가질지라도 경로 비용은 재설정이 가능하다. 개별적인 포트 비용을 구성할 수 있는 능력은 관리자에게 루트 브리지로 향한 스패닝 트리 경로를 제어하는데 있어서 유연성을 제공한다.

## Slide 11: STP 실습
스패닝 트리 만들기
루트 브리지 선출
브리지는 BPDU의 BID를 기반으로 루트 브리지를 선출한다. BID의 값이 가장 낮은 브리지가 루트 브리지가 된다.
모든 브리지가 Hello BPDU를 보내어 가장 낮은 BID를 갖는 스위치를 루트 브리지로 선출하고 비 루트 브리지들은 루트 브리지의 BID와 루트 경로 비용 자신의 BID를 알린다.
각 스위치의 루트 포트 선택
각 스위치는 포트 별로 루트 스위치에 도달하기 위한 경로 비용을 계산하여 가장 낮은 비용의 포트를 루트 포트로 선택한다.
경로 비용의 계산을 위해 수신한 Hello BPDU의 path cost에 수신한 포트의 경로 비용을 더한다.

## Slide 12: STP 실습
스패닝 트리 만들기
각 LAN 세그먼트에서 지정 포트 선택
LAN 세그먼트에서 가장 낮은 경로 비용을 Hello BPDU에 담아 광고하는 포트가 지정 포트로 선택된다.
Hello BPDU에는 송신한 스위치의 경로 비용이 담겨 있으며 세그먼트 내의 스위치 포트들은 경로 비용을 서로 비교한다.
차단 포트 선택
루트 포트나 지정 포트로 선택 받지 못한 나머지 포트들은 모두 차단(blocking) 상태가 된다

## Slide 13: STP 실습
STP 포트 상태 변화
비활성
스위치가 꺼져 있거나, 관리자가 셧다운(shutdown)시킨 상태를 비활성 상태(disabled)라고 한다.
차단 상태
차단 상태(blocking는 데이터 프레임의 송수신은 없고 BP여 수신인 상태를 말한다.
상대 측 스위치로부터 Max Age동안 BPDU를 수신하지 못하거나 상대 측 스위치로 부터 열등 BPDU를 수신할 경우 청취 상태로 변경된다.
청취 상태
청취 상태(listening)은 루프 발생을 방지하기 위해 BPDU를 전송, 데이터 프레임의 송수신은 없는 상태이다.
상대 측 포트로부터 전송 지연시간 동안 BPDU를 수신하지 못하거나 없는 BPDU를 수신하면 학습상태로 변경된다

## Slide 14: STP 실습
STP 포트 상태 변화
학습 상태
학습 상태(learning)은 데이터 프레임의 송수신은 없고 MAC주소 학습은 개시된 상태이다.
전송 지연 시간 내에 상대 포트로부터 BP여 수신을 받지 못하거나 열등 BPDU를 수신하는 경우 전송 상태가 된다.
전송 상태
전송 상태(forwarding)는 데이터 프레임의 송수신과 MAC주소 학습이 되는 상태이다.

## Slide 15: STP 실습
BPDU와 토폴로지 변화
BPDU
BPDU는 설정 BPDU와 TCN BPDU두 종류가 있다.
스위치는 설정 BPDU를 이용하여 루트 브리지를 선출하고, 스위치 포트의 역할을 지정한다.
설정 BPDU는 항상 루트 브리지가 만들며, 다른 스위치들은 이 설정 BPDU를 다음 스위치에게 중계한다. 설정 BPDU는 Hello BPDU라고도 한다.

## Slide 16: STP 실습
토폴로지 변화
랜 토폴로지에 변화가 발생하면 이것을 감지한 스위치는 TCN BPDU를 루트 포트를 통해 인접 스위치에게 전송하고 TCN BPDU를 수신한 스위치는 flag 필드의 값을 TCA로 변경하여 TCN BPDU를 송신한 스위치에게 설정 BPDU를 전송하여 TCN BPDU 수신 확인을 알린다.
루트 포트로 인접 스위치에게도 TCN BPDU를 전송한다.
이렇게 전송된 TCN BPDU는 최종적으로 루트 브리지에게 전송되고, 루트 브리지는 설정 BP여 Flag 필드를 TC(Topolgy Change)로 변경하여 지정 포트를 통하여 변화를 알린다.
설정 BPDU를 수신한 스위치는 자신의 MAC 주소 테이블에 있는 MAC 주소를 삭제하고 다시 지정 포트를 통하여 TC가 설정된 설정 BPDU를 전송한다
결과적으로 변경된 토폴로지에 따라 MAC 주소 테이블이 다시 만들어지게 된다

## Slide 17: STP 실습

## Slide 18: 컨버전스 시간 조정
일반적으로 스위치를 켜면 포트가 전송상태가 되기까지 청취 상태와 학습 상태를 거치므로 30초 가량의 수렴 시간이 요구된다
복수 경로 존재 시 한 경로가 다운되면 STP에 의해 복구되기까지 차단 상태, 청취 상태, 학습 상태를 거쳐 전송 상태가 되므로 50초 가량의 수렴 시간이 필요하다
이렇게 장시간이 요구되는 수렴 시간을 줄이기 위해 세가지 기술을 제공한다.
포트 패스트
업링크 패스트
백본 패스트

## Slide 19: 컨버전스 시간 조정
포트 패스트
PC 등과 같이 스위칭을 하지 않는 종단 장비와 연결된 포트는 스위치 부팅시 바로 전송 모드로 지정하는 방법이다.
글로벌 설정 모드에서 spaning-tree portfast default 명령을 사용하거나
인터페이스 설정 모드에서 개별 인터페이스 별로 spanning-tree portpast 명령을 사용한다
업링크 패스트
직접 연결된 링크의 장애 발생시 차단 상태에 있는 포트를 바로 전송 상태로 변경 시키는 방법이다.
글로벌 성정 모드에서 spanning-tree-uplinkfast명령을 사용한다.
백본 패스트
직전 연결되지 않는 간접 링크의 다운 시 차단 상태를 Max Age(기본 20초)를 생략하고 바로 청취 상태로 변경시킨다.
모든 스위치에 대해 글로벌 설정 모드에서 spanning-tree-backbonefast명령을 사용한다.

## Slide 20: STP 수렴
어떤 스위치가 루트 브리지의 역할을 맡을 것인지 결정하고, 다른 모든 포트 상태들을 거쳐 최종 스패닝 트리에서 포트의 역할을 결정함으로써 가능한 모든 루프를 제거하는 데 걸리는 시간을 수렴(convergence)이라고 한다.
수렴 절차는 다음과 같다.
1단계 : 루트 브리지 선출
2단계 : 루트 포트 선출
3단계 : 지정 포트와 비지정 포트 선정

## Slide 21: STP 수렴
루트 브리지 선출
루트 브리지는 모든 스패닝 트리 경로 비용 계산을 위한 기초이며, 루프를 막기 위한 포트의 역할 할당을 결정한다. 루트 브리지 선출은 스위치의 시동이 끝난 후 또는 경로 오류가 네트워크에서 감지되었을 때 시작한다.
루트 브리지 선출이 완료되면 show spanning-tree priviledge EXEC모드 명령을 사용해서 루트 브리지의 신분을 확인할 수 있다.
루트 포트 선출
루트 브리지가 결정되면 각 포트에 역할을 설정하기 시작한다.
토폴로지에서 루트 브리지를 제외한 모든 스위치들은 하나의 루트 포트를 가진다.
일반적으로 경로 비용은 어떤 스위치 포트가 루트 포트가 되는지 단독으로 결정한다. 같은 스위치에서 두 개 이상의 포트가 루트를 향해 동일한 경로 비용을 가질 때는 추가적인 포트 특징이 루트 포트를 결정한다.
Show spanning-tree priviledge EXEC 모드 명령을 사용하여 포트 설정을 확인한다.

## Slide 22: STP 수렴
지정 포트와 비 지정 포트 선정
스위치가 루트 포트를 결정하고 난 뒤에는 논리적인 루프-프리 스패닝 트리 생성을 완료하기 위해 나머지 포트들이 지정 포트 혹은 비 지정 포트로 설정 되어야 한다.
각 각의 LAN 세그먼트 상에 두 개의 스위치가 연결되면 포트 역할을 위한 경쟁이 발생하므로 오직 하나의 지정 포트만을 가질 수 있다.
두 개의 스위치는 어떤 스위치 포트가 지정 포트인지 선정하기 위해 BP여 프레임을 교환한다
할당되면 스위치들은 어떤 포트가 지정 포트와 비 지정 포트로 설정될지 판단한다.
Show spanning-tree priviledge EXEC모드 명령을 사용해서 지정 포트와 비지정 포트의 설정을 확인할 수 있다.